제품명 : IDR 9932 (32CH Hybrid Network Video Recorder)

1. 개요

IDR9932는 32채널 Hybrid DVR 로서 아날로그 영상의 D1급 고해상도 영상 및 네트워크 카메라의 Full-HD 영상을 손실 없이 저장하는 고성능 Hybrid 제품입니다. 완벽한 Hybrid 지원으로 최대 32채널에 대해서 아날로그 또는 네트워크 카메라를 선택적으로 적용할 수 있습니다. 또한 사용자 편의성을 극대화한 GUI 를 비롯 Full-HD 감시 해상도를 지원하여 사용자 친화적인 최적의 운영 시스템을 제공합니다. 개방형 구조를 통하여 제품 전면부에서 HDD 의 추가 장착을 손쉽게 할 수 있습니다.

.2. 기능 및 구성

1)Full-HD 실시간 감시 및 CIF~Full-HD 해상도 녹화 지원

2)고성능 하이브리드 시스템 적용

3)H.265 / H.264 코덱 지원

4)전면USB포트를 통한 간편한 데이터 백업

5)네트워크를 이용한 원격지 소프트웨어 업그레이드 기능

6)자체방화벽 기능으로 바이러스 침입을 차단

3. 제 원

1)영상입력 : 32채널 BNC or Network

2)영상출력 : 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI, 1 Multi Spot, 8 Spot

3)압축방식 : H.264, 2KB(표준화질 기준)

4)감시속도 : 아날로그 960ips, 네트워크 960ips(Full-HD)

5)녹화속도 : 아날로그 960ips, 네트워크 960ips(Full-HD)

6)해상도 : 네트워크(감시 1920x1080 / 녹화 1920x1080), 아날로그(감시 800X600 / 녹화 704X480)

7)압축방식 : H.265, H.264

8)O/S : Windows Embedded 8

9)저장장치 : 기본 HDD 3TB(최대 5개), eSATA/iSCSI HDD(선택사양)

10)백업장치 : DVD-RW(기본), USB HDD/CD-RW/DVD-RW(선택사양)

11)USB : 4 x USB 2.0(전면 2, 후면 2), 2 x USB 3.0 (후면 2)

12)백업파일 : MiniBank(전용 백업뷰어), JPG, BMP, AVI

13)기타기능 : 정전 후 자동재부팅, 위변조방지, 움직임감지 영역 및 감도 조절

14)녹화모드 : 연속, 스케쥴, 움직임감지, 이벤트, 물체감지, 텍스트 인

15)동작온도/습도 : 5°C~40°C / 0%~90%

16)사용전원 : 100~240V AC, 50/60Hz

17)크기/중량 : 440mm(W) x 177mm(H) x 462mm(D) , 16.7Kg

18)소비전력 : 100W