제품명 : INC103P(매립형 네트워크 스피드돔 카메라)

1. 개요

INC103P는 10배의 광학 A/F 줌렌즈를 탑재한 네트워크 스피드돔 카메라로서, 컴팩트한 크기와 IP66의 방진/방수 성능으로 실내외 모든 환경에 최적화된 제품입니다. 초당 180˚의 Pan/Tilt 속도 및 듀얼스트리밍, 대역폭 자동 조절 기능을 제공하여 완벽한 감시 환경 구축을 지원합니다.

2. 기능 및 구성

- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼 코덱

- 광학 x10 A/F 줌렌즈 탑재

- 실시간 30ips (@D1) 전송

- 듀얼 스트리밍

- 최대 10명 동시 접속

- 최저조도 0.005Lux

- IP66 지원

- ONVIF 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/4” CMOS, 41만 화소

- 스캔방식 : 인터레이스드 스캔

- 해상도 : 720x480 (D1)

- 최저조도 : 0.005Lux

- 렌즈 : 광학 10배 줌렌즈 (f=3.8~38mm)

- 신호대 잡음비 : 42dB

- Dynamic Range : 90dB

- 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec

- Day&Night : 지원

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45), 1 BNC

- 압축방식 : H.264 Main Profile

- 전송속도 : 30ips(D1)+30ips(D1) 동시전송

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : 듀얼 스트리밍, 능동적 대역폭 제어

- 보안 : 사용자 인증, IP 필터링, SSL, IEEE802.1x

- 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백

- 팬틸트 속도 : 0.5~180°/s

- 팬틸트 범위 : 팬 360°, 틸트180°

- 오디오 : 지원

- 동작온도 : 0~50°C

- 방진/방수 : IP66

- 전원 : DC 12V

- 소비전력 : 8.4W

- 치수 : 140mm x 145Ø

- 중량 : 1.23kg