제품명 : MNC5350B (박스형 네트워크 카메라)

1. 개요

MNC5350B는 3메가 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 네트워크 박스형 카메라 입니다. 트리플 스트리밍, Micro SD (SDHC), PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

2. 기능 및 구성

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱

- 최대 3메가픽셀 (2304 x 1296) 및 실시간 30ips 전송

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속

- Micro SD (SDHC)

- PoE 지원

- Onvif 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/2.8” CMOS, 3메가픽셀

- 스캔방식 : 프로그레시브 스캔

- 해상도 : 2048x1536

- 최저조도 : 0.0001 Lux

- 렌즈 : C/CS 마운트

- 신호대 잡음비 : 45dB

- Dynamic Range : 120dB (True WDR)

- 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/8,000s), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5s, 1/15s)

- Day&Night : 지원

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45), RCA

- 압축방식 : H.264 Main Profile

- 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : 쿼드 스트리밍, 능동적 대역폭 제어

- 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

- 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백

- 오디오/알람 : 1in/1out

- 동작온도 : -10~50°C

- 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 2)

- 소비전력 : 6W

- 치수 : 75.62 x 70.90 x 129.30mm

- 중량 : 0.4kg