제품명 : MNC552DF (네트워크 FISHEYE 카메라)

1. 개요

MNC552DF는 5메가 해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 FISHEYE 카메라입니다. 쿼드 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변

비트레이트 기능을 제공하며 끊김없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

2. 기능 및 구성

- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱

- 5메가급 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속

- PoE 지원

- Onvif 지원Full-HD 해상도 및 실시간 30 ips 전송

3. 제원

- 촬상 소자 : 1/1.8" CMOS, 5메가픽셀

- 스캔 방식 : 프로그레시브

- 해상도 : 2560 x 2048 (5MP)

- 렌즈 : 고정 초점 렌즈 (f=1.45mm, F2.0)

- 화각 : 180°(H), 180°(V), 180°(D)

- 최저 조도 : 0.0001 Lux

- 신호대 잡음 비 : 50 dB

- Dynamic Range : 70 dB

- 셔터스피드 : 자동 / 수동 (1/30s ~ 1/8000s) / 안티 플리커 / 슬로우 셔터 (1/7.5s, 1/15s)

- Day & Night : 지원

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45), 1 Terminal Block

- 압축방식 : H.264 Main Profile

- 오디오 압축방식 : G.726, G.711

- 오디오 입력/출력 : 1(Line in) + 1(Internal MIC) / 1(Line out)

- 알람 입력/출력 : 1 / 1

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : 쿼드 스트리밍, 능동적 대역폭 제어

- 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

- 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백

- 동작온도 : -10~50°C

- 전원 : PoE(IEEE802.3af class 3)

- 소비전력 : 6W

- 치수 : Ø155.0 x 43.0mm

- 중량 : 0.58kg