제품명 : NC-S420-3ZXW(히터 내장형 네트워크 스피드돔 카메라)

1. 개요

NC-S420-3ZXW는 Full-HD를 지원하는 네트워크 스피드돔 카메라로써 30배의 고배율 줌 렌즈를 탑재한 제품이다. 최저조도 0.0001 Lux 및 PoE지원은 물론 초당 420도의 고속 팬틸트 속도를 지원하는 고성능 제품이며, 최대 10명의 동시접속, 쿼드 스트리밍 등 강력한 네트워크 성능을 제공한다.

2. 기능 및 구성

- H.264 Main Profile 적용.

- Full-HD(1920x1080) 해상도 지원.

- 최저조도 0.0001 Lux

- 쿼드 스트리밍 및 고정/가변 비트레이트 기술 적용

- PoE지원

- 광학 30배 줌, 고속 팬틸트 속도.

- SD(SDHC) 메모리 지원, ONVIF 지원

- 외부 충격에 강한 고강도 Vandal 구조, 히터 내장형

- VA 기능지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/2.8”CMOS, 2메가픽셀

- 스캔방식 : 프로그레시브 스캔

- 해상도 : 1920x1080(Full-HD)

- 최저조도 : 0.0001 Lux

- 렌즈 : 광학 30배 줌렌즈 (f=4.3 ~ 129.0mm, F1.6 ~ 5.0)

- 신호대 잡음비 : 45dB

- Dynamic Range : 108dB

- 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec

- Day&Night : 지원

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45), Terminal Block

- 압축방식 : H.264 Main Profile

- 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : 트리플 스트리밍, 능동적 대역폭 제어

- 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

- 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백

- 팬틸트 속도 : 0.1~180°/s (프리셋 사용시 420°/s)

- 팬틸트 범위 : 팬 360°, 틸트180°

- 오디오/알람 : 1 in / 1out

- 동작온도 : -30~50°C

- 방진/방수 : IP66

- 전원 : DC 12V, AC24V, PoE

- 소비전력 : DC12V : Max 27.6W, AC24V : Max 26.4W, PoE : Max 24W(Heater on)

- 치수 : 200mm x 200Ø

- 중량 : 2.45kg