제품명 : NDR7416S(슬림형 16채널 네트워크 비디오 레코더)

1. 개요

NDR7416S은 16채널 네트워크 비디오 레코더로써, 네트워크로 연결된 카메라의 영상을 16채널 Full-HD로 녹화하며, 최대 7TB의 HDD를 제품 내부에 설치가 가능한 고성능 고용량 제품이다. 간편하고 직관적인 GUI를 적용하여 효율적인 고해상도 감시시스템 운영 환경을 제공하며, 최대 20명의 동시 접속 성능을 지원한다.

2. 기능 및 구성

-16채널 Full-HD 480장 녹화

-iNEX기반의 고성능 S/W탑재

-최대 4대의 HDD장착 및 외부 e-SATA지원(option)

-Gigabit Ethernet

-최대 20명 동시접속

-IDIS, AXIS, Panasonic, ONVIF 프로토콜 지원

3. 제 원

-영상입력 : 16채널 네트워크

-영상출력 : DVI, VGA, 네트워크

-감시속도 : 480ips(D1)

-녹화속도 : 800Mbps, 480ips(Full-HD)

-녹화해상도 : Full-HD, HD, D1, CIF

-녹화모드 : 이벤트, 프리이벤트, 실시간, 순간녹화

-압축방식 : H.264, MPEG-4, M-JPEG

-CPU : Intel Core i3이상

-OS : Windows Embedded

-HDD : 기본 1TB(최대 4EA)

-스토리지 : e-SATA(option)

-USB : USB2.0 6포트, USB3.0 2포트

-네트워크 : 10/100/1000 Based Ethernet

-네트워크 프로토콜 : IDIS, AXIS, Panasonic, ONVIF

-보안 : SSL, IP필터링, 워터마크

-동시접속 : 최대 20명

-PTZ컨트롤 : Hover Menu 적용

-양방향 오디오 : 양방향 오디오 및 방송 기능 지원

-이벤트 표출 : 팝업, 이벤트스팟, 맵이벤트스팟, 이벤트로그

-치수 : 430x88x462mm (2U Rack타입)

-중량 : 8.45kg

-동작온도 : 5~40°C

-전원 : AC100~240V, 4~8A, 350W