제품명 : MNC5229BR (뷸렛형 네트워크 IR 카메라)

1. 개요

MNC5229BR은 H.265 압축방식을 지원하는 야간 컬러 감 시가 가능한 저조도 Full-HD 네트워크 IR카메라로서 주야 간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라 입니다. 쿼드 스트리밍 기능을 통해 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능 합니다.

2. 기능 및 구성

ㆍ저조도 환경에서 색상 확인 가능

ㆍH.265, H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱

ㆍFull-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

ㆍ쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

ㆍ최대 10명 동시 접속

ㆍIP66등급의 방진 방수

ㆍ적외선 동작 센서, 모션 감지

ㆍIR LED 2EA 탑재

ㆍ야간 가시거리 20m

ㆍOnvif 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/3”CMOS

- 스캔방식 : 순차주사

- 최대해상도 : 1920X1080

- 최저조도 : 0Lux(IR LED On)

- 렌즈 : 4.0~6.0mm 렌즈

- 신호대 잡음비 : 45dB

- Dynamic Range : 65dB(True WDR)

- 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/10,000 sec, Anti-Flicker, Slow Shutter(1~1/5, 1/7.5, 1/15)

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- 압축방식 : H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 전송속도 : 30ips

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : 쿼드 스트리밍

- 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

- 이벤트 처리 : 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백

- IR LED : 야간 가시거리 20m

- 방진/방수 : IP66

- 영상분석 : 움직임 감지, 트립존, 탬퍼링

- 동작온도 : -10°C ~50°C / -10°C ~ 40°C (IR LED 켜짐 일 때)

- 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 2)

- 소비전력 : 4.7 W

- 치수 : Ø60.0mm x 131.5mm

- 중량 : 0.57kg