제품명 : NC-FD220-P (플랫돔형 네트크 카워메라)

1. 개요

NC-FD220-P는 Full-HD해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 플랫 돔 카메라입니다. 트

리플 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 가변 비트레이트 기능을 제공

하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

2. 기능 및 구성

- H.264 Main Profile 적용, M-JPEG 듀얼코덱

- Full-HD(1920x1080) 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 트리플 스트리밍(3가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속

- PoE지원

- ONVIF 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/2.7”CMOS, 2메가픽셀

- 스캔방식 : 프로그레시브 스캔

- 해상도 : 1920x1080(Full-HD)

- 최저조도 : 0.0002Lux

- 렌즈 : 고정초점렌즈 ( f=4.0mm | 2.8mm )

- 신호대 잡음비 : 50dB

- Dynamic Range : 70dB(90dB@digital WDR)

- 셔터스피드 : Auto / Manual(1/30~1/8,000 sec), Anti-flicker, Slow shutter(1/7.5s, 1/15s)

- 영상출력 : RJ45(10/100BASE-T)

- 압축방식 : H.264 Main Profile

- 비트레이트 제어 : H.264 – CBR / VBR (최대 12 Mbps)

- 최대프레임레이트 : 30ips(@1920*1080) + 30ips(@704*480)

- 비디오 출력 : 1 콤포지트, 1Vp-p (미리보기용 권장)

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : DirectIP 모드-쿼드 스트리밍, 일반 모드-트리플 스트리밍

- 보안 : Multi-User Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화

- 이벤트 처리 : 움직임감지, 탬퍼링, 트립존

- 동작온도 : -10~50°C

- 오디오/알람 : 1in / 1out

- 전원 : PoE(IEEE802.3af class 2)

- 소비전력 : 3.6W

- 치수(W*H*D) : 95mm x 56.21mm x 120mm

- 중량 : 0.25kg